- Знайти потенціальну енергію взаємодії двох точкових диполів.

- Знайти дисперсійну складову енергії взаємодії двох атомів водню, які знаходяться в основному стані.

- Які з молекул Br2, HBr та CS2 активні в мікрохвильовій та інфрачервоній областях.

- Різниця енергій збудженого та основного станів дорівнює 4,005·10-22 Дж/молекула. Нехай в основному стані знаходиться 1000 молекул. Яка рівноважна заселеність збудженого стану при температурах 290 К і 2900 К?

- Обертальний спектр 79Br19F складається із серії еквідистантних ліній, розташованих на відстані 0,71433 см-1 одна від одної. Обчисліть обертальну сталу В, момент інерції та довжину зв’язку молекули. Визначте хвильове число для переходу J=9→J=10 і встановіть, якому переходу відповідає найінтенсивніша лінія в спектрі при кімнатній температурі (300 К).

- Три послідовні лінії обертального спектру H79Br спостерігаються при 84,544, 101,355 і 118,112 см-1. Визначте, яким переходам J’’→J’ вони відповідають, потім обчисліть значення В і D та оцініть силу зв’язку та частоту коливань цієї молекули.

- Центральні частоти смуг основного переходу і першого обертону для молекули 14N16O дорівнюють відповідно 1876,06 і 3724,20 см-1. Знайти рівноважну коливальну частоту, сталу ангармонічності, значення нульової енергії і силову сталу молекули. Оцініть енергію дисоціації цієї молекули.

- Коливальні хвильові числа молекул HCl, DCl, D2 та HD для основного стану дорівнюють: 2885, 1990, 2990 і 3627 см-1 відповідно. Обчисліть зміну енергії в кДж/моль в реакції HCl + D2 → DCl + HD і визначте виділяється чи поглинається енергія.

- Рівноважна коливальна частота молекули йоду І2 та її стала ангармонічності дорівнюють 215 см-1 і 0,003; яку частку складає інтенсивність „гарячої смуги” від інтенсивності основної смуги (v=0 → v=0) при температурі 300 К?

- ІЧ- та КР спектри молекули А2В2 мають такі характеристики:

| ν, см-1 | ІЧ | КР |
| --- | --- | --- |
| 3374 | - | Сильна |
| 3287 | Дуже сильна; PR-контур | - |
| 1973 | - | Дуже сильна |
| 729 | Дуже сильна; PQR-контур | - |
| 612 | - | Слабка |

Що можна сказати про структуру цієї молекули? Встановіть, наскільки це можливо, відповідність спостережених смуг типам нормальних коливань.

- ІЧ- та КР-спектри молекули АВ2 мають такі характеристики:

| ν, см-1 | ІЧ | КР |
| --- | --- | --- |
| 3756 | Дуже сильна, ┴ | - |
| 3652 | Сильна, ║ | Сильна, поляризована |
| 1595 | Дуже сильна, ║ | - |

Обертальна тонка структура ІЧ смуг складна і не описується простими PR- та PQR- контурами. Що можна сказати про будову цієї молекули?